## Slide 1
ПР 3. Зони, VLAN і адреси відділення — варіант 08 (Кравченко), блок 10.209.0.0/16
Головний офіс / Інтернет
Маршрутизатор і міжмережевий екран
шлюзи зон = остання корисна адреса
Комутатор відділення
trunk до МЕ, native VLAN 250
802.1Q trunk
VLAN 10 · KASA
Каси
(4 РМ, 2 принтери)
10.209.10.0/28
шлюз .14
14 адрес (треба 8)
VLAN 20 · MANAGERS
Менеджери
(6 РМ)
10.209.20.0/28
шлюз .14
14 адрес (треба 9)
VLAN 30 · ABS
Термінали АБС
(3)
10.209.30.0/29
шлюз .6
6 адрес (треба 5)
VLAN 40 · ATM_POS
Банкомати й POS
(2 + 8)
10.209.40.0/28
шлюз .14
14 адрес (треба 13)
VLAN 50 · IOT
IoT: камери, замки,
датчики, сейф
10.209.50.0/26
шлюз .62
62 адрес (треба 36)
VLAN 90 · GUEST
Гостьова Wi-Fi
(80 + 2 ноутб. підрядн.)
10.209.90.0/25
шлюз .126
126 адрес (треба 104)
VLAN 100 · MGMT
Керування:
комутатори, AP, МЕ,
станція адм.
10.209.100.0/28
шлюз .14
14 адрес (треба 11)
Між зонами трафік іде лише через міжмережевий екран (ACL): гості — тільки в Інтернет; IoT і сейф — доступні лише з MGMT; каси, АБС і POS — до шлюзу ГО. Ноутбуки підрядників — у гостьовій зоні, налаштування обладнання — зі станції адміністратора.

## Slide 2
Схема після нової обставини — варіант 08
Слайд заповнюється після отримання файлу «ПР_3_Нова_обставина_Варіант_08» (крок 4): нові зони NEW1/NEW2 або зміни VLAN.